Инструкция по монтажу фальцевой кровли

В конструкцию кровельного "пирога" фальцевой кровли входит стандартный набор кровельных комплектующих, таких, как обрешётка с вентиляционным зазором, подкровельные плёнки, утеплитель.

При разгрузке фальцевой кровли, отдельные листы ("картины") следует переносить в вертикальном положении и не следует их протягивать вдоль друг друга, т.к. это может повредить покрытие.

Пачки "картин" размещаются на выровненных лагах с шагом между лагами не более 1 м. При длительном хранении (больше 1 мес.) "картины" необходимо накрыть полиэтиленовой плёнкой таким образом, чтобы попавшая вовнутрь влага могла испаряться.

Подготовка к монтажу.

Наименьший допустимый уклон скатных крыш, покрытых тонколистовой сталью, с фальцевым соединением - 7°.

|  | Обрешётка должна быть изготовлена из качественной древесины и тщательно выровнена. Для подъёма фальцевого листа на крышу, подготовьте лаги достаточной длины. При длине картины более 6 м обязательно стропление в 3-х точках жёсткости. Количество листов не должно превышать 20. Внимание! Под листом в момент подъёма находится запрещено. |
| --- | --- |

Дополнительная резка фальцевых листов.

В местах ендов, вальм, вентиляционных проходок и т.п. делают резку картин по месту. Использовать инструмент типа "болгарка" запрещено. Торцевую часть обрезанных листов рекомендуется закрашивать соответствующей краской. Опилки, стружки и обрезки металла необходимо сразу удалять.

Монтаж обрешётки.

Монтаж фальцевой кровли производится по разреженной или сплошной обрешётке. Для предотвращения провиса стальных листов, очень важно при монтаже соблюсти необходимый расчетный шаг обрешётки. В качестве обрешётки может использоваться: металлический оцинкованный профиль ПШ-28, деревянный брус 50x50, доска 32x100, которые крепятся снизу вверх (от карниза к коньку) с шагом 300-400мм. До монтажа обрешётки по стропилам рекомендуется уложить антиконденсатную пленку. Обрешётка под кровлю должна быть ровной, без выступов и углублений естественной влажности; конёк и рёбра должны быть прямолинейными; нижняя доска карнизного свеса должна быть прямой. Чтобы предохранить древесину обрешётки кровли от загнивания и продлить срок ее службы, древесину пропитывают антисептиками, обмазывают или красят. Увеличивается срок службы древесины и если она в сухом состоянии покрывается олифой.

В конструкции утепленной кровли, для обеспечения вентиляции подкровельного пространства, необходимо применять контробрешётку, под которую крепится антиконденсатнная плёнка, и лишь за тем обрешётка. Если для фальцевых панелей с г-образным фальцем под закатку используется деревянная обрешётка, то в местах монтажа карнизов, ендов, примыкании к выступающим частям здания делается сплошная обрешётка на 600 мм от края. Также рекомендуется применение сплошной обрешётки при сложной геометрии кровли и уклонах от 3-14 градусов. Для фальцевых панелей с самозащелкивающим фальцем используется металлическая обрешётка. В местах монтажа карнизов, ендов, примыканий к выступающим частям здания устанавливается второй профиль обрешетки, что придет дополнительную жесткость панелям. В районе установки снегозадер-жателей необходимо установить вплотную друг за другом два профиля шляпных.

Начинают со стороны карниза. Первую доску прибивают вдоль края карниза, накрыв доску подшивки карниза и далее до конька с шагом не более 400 мм. Далее монтируются дополнительные доски для крепления к ним снегозадержателей, переходных мостиков и т.д.

Если кровельные листы не укладываются целиком по ширине ската, поступают следующим образом:

|  | Вар. 1. Укладка картин начинается слева. Последний лист разрезается вдоль торца ската так, чтобы он выходил за торец на 30 мм, а затем загнуть этот припуск вдоль обрезанного края вертикально вверх. Вар. 2. Замеряют ширину ската и рассчитывают, на сколько первый лист нужно сдвинуть влево, что бы по правому торцу ската лист нависал над фронтоном на столько же. Затем обрезают листы вдоль обоих торцов с припуском 30 мм и загибают по краю как в Вар. 1. |
| --- | --- |

| На небольших кровлях отклонение торца от нормали к карнизу можно исправить, обрезав с припуском кровельный лист параллельно торцу, а затем загнув припуск вертикально вверх (см. выше). При неравенстве диагоналей ската, когда линия карниза смещена от нормали к торцу, картины монтируют со смещением относительно друг к другу. |  |
| --- | --- |

|  | Резка и загибание (деревянным молотком!) листа фальцевой кровли |
| --- | --- |

| Монтаж торцевой (лобовой) доски. Торцевую планку прибивают выше обрешётки на 35 мм. |  |
| --- | --- |

| До начала монтажа картин устанавливаются карнизные планки, которые крепятся к обрешётке оцинкованными гвоздями. |  |
| --- | --- |

|  | Кровельные листы фальцкровли сдвигаются на 30 - 40 мм в сторону карниза и крепятся к обрешётке. Первый лист необходимо тщательно выставить, т.к. от этого зависит параллельность нижней кромки кровли относительно карниза. |
| --- | --- |

|  | Для лучшего выравнивания применяется длинная прямая доска. Приложив доску к краю первой картины, добиваются параллельности нижней кромки к карнизу. |
| --- | --- |

| Через деревянную прокладку лёгкими ударами молотка выровнять листы |  |
| --- | --- |

Вертикальные фальцы должны быть оборудованы в сторону уклона крыши, горизонтальные – не должны препятствовать стеканию воды с крыши. Горизонтальные фальцы должны быть над обрешёткой. Интервалы крепления картин с вертикальными фальцами в сторону уклона крыши, не должно превышать 300 мм.

|  | Для улучшения шумоизоляции кровли можно до укладки картин закрепить строительными скобами на обрешетке шумоизолирующую ленту. |
| --- | --- |
|  | По коньку оставляется зазор для вентиляции |
|  | Картины крепятся к основанию при помощи кляммеров, стальных полосок из такого же материла, что и основное покрытие, один конец которых заводится между замками фальцев, нижний – крепится к сплошному основанию. |

Вертикальные фальцы закатываются по всей длине при помощи специальных закаточных автоматических или полуавтоматических машинок.

| Наращивание листов. Наращивание листов фальцевой кровли делается с нахлёстом 200 мм. Нахлёсты делаются вразбежку так, чтобы расстояние между линиями нахлёстов соседних листов было не меньше 700 мм. В области нахлёста в одном месте накладываются 3 листа. На верхней части нижнего листа с обеих сторон по гребню отмечают 200 мм и ножницами обрезают отмеченные части. Обрезанный лист монтируют на место. Затем монтируют верхний лист, аккуратно накрыв им обрезанную часть нижнего листа. Далее рядом монтируют следующий лист. |  |
| --- | --- |

|  | Монтаж ендов. Листы фальцкровли монтируются до края ендовы. В случае слухового окна, листы монтируют от карниза до нижнего края ендовы и далее вверх от ендовы до конька. Нижний лист предварительно размечают, чтобы он плотно подходил под торец окна, и отмеченную часть отрезают. |
| --- | --- |
|  | Подготовленный таким образом нижний лист устанавливают на место и закрепляют. Подгоняют ендову по месту. Размечают на ендове отрезаемую и сгибаемую часть. Перед монтажом ендовы на поверхность кроведьного листа под ендовой наносится герметик для наружных работ. |

| Устанавливаем ендову на своё место, закрепив её в верхней части до начала монтажа фальцевых листов, которые будут монтироваться в направлении от ендовы к коньку |  |
| --- | --- |
| верхнюю часть ендовы можно загнуть на конёк |  |
| Для того, чтобы нижние части листов были аккуратно подогнаны, можно сделать шаблон, в котором выставлен нужный угол. |  |
| Смонтировать картины до самого конька. Закрепить нижние обрезанные края листов |  |
| Смонтировать листы, расположенные ниже ендовы |  |
| Аналогично подогнать фальцевые листы с противоположной стороны окна |  |
| Подгоняется и устанавливается нижняя часть ендовы. Далее листы монтируются в направлении от ендовы до конька. |  |

|  | Торцевая планка. Торцевой планкой закрывают стоячий фальц или загнутый вверх после обрезки край фальцевого листа. Монтаж ведётся снизу вверх с нахлёстом 100 мм. Нижний конец торцевой планки можно сделать так, чтобы он закрывал фальц картины. |
| --- | --- |
|  | Конёк. Сначала устанавливаются опорные планки конька. Крепление саморезами. |
|  | После установки опорных планок устанавливается конёк. Крепление саморезами с шагом не более 1 м |

Вентиляционная проходка.

Монтаж пожарного люка.

| Вырезать внутреннюю часть листа по периметру, отступив от разметки вовнутрь 30 мм. Затем этот припуск загнуть вертикально вверх. Вырезать из проёма обрешётку и сделав |  |
| --- | --- |

| разрез гидроизоляционной плёнки "крест на крест" закрепить её, загнув вверх, скотчем. Установить люк на место и закрепить саморезами. |  |
| --- | --- |